安康市生态环境局镇坪分局文件

镇环批复〔2020〕4号

安康市生态环境局镇坪分局

关于板石加工技术改造及边角料再利用加工

项目环境影响报告表的批复

镇坪县鸿利矿业有限责任公司：

你公司报来的《板石加工技术改造及边角料再利用加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请文件收悉。经局专题会议审查，现批复如下：

一、项目基本情况

本项目位于陕西省安康市镇坪县曙坪镇桃元村7组，原厂房已于2019年5月8日取得我局批复，主要建设内容为：建设标准化厂房1座，设置14条板岩加工生产线，配套建设废水处理设施。建设单位根据市场需求的变化，决定对现有产品方案、生产工艺流程进行改扩建，改扩建主要内容包括：规划用地面积33011m2，其中板石加工厂占地28807m2，边角料加工厂占地4204m2，总投资600万元，其中环保投资69.1万元。拆除现有14条板石生产线及相关设备，新建38条板石开采及辅助设备，建成运营后年产300万m2板石制品。新建板石边角料加工生产线14条，年产50万m2流水板、文化石等板石装饰面板、工艺品。

镇坪县发展改革局以项目确认书（编号：2020-610927-10-03-000481）对其进行了备案，在落实《报告表》及专家意见提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，我局原则同意你公司按照环境影响报告表中所列建设地点、性质、规模、环境保护措施进行项目改扩建。

二、项目应重点完善和做好的工作

（一）在改扩建过程中，应加强环境管理，全面落实报告表中关于废气、扬尘、固体废弃物、施工噪声、施工废水、生态破坏等污染防治措施，确保对周边的环境影响可接受。

（二）项目所在地属Ⅱ类水体，项目在改扩建过程中，应按照《报告表》要求，同步对废水处理设施进行建设，对原有厂房进行进一步规范，完善雨污分流和废水收集设施，保证各个生产环节废水综合利用不外排；对废水处理设施安装视频监控，并与生态环保部门联网，接受24小时监管。

（三）严格按照《报告表》要求，将生产设备布设于全封闭厂房内，对主要产尘设备设置喷淋装置，将场区地面及道路进行压实并制定洒水抑尘环境管理制度，确保大气污染物达标排放。

（四）生产过程中产生的生活垃圾统一交由环卫部门转运填埋处理；对产生的废机油、润滑油等危废，必须按要求实行联单管理，采用专用容器收集暂存，设置危废暂存间，暂存间应设置标识，并采取防渗措施，定期交有危险废物处置资质部门处理，并建立台账；板石加工产生的边角料全部运至边角料加工厂进行再加工，剩余废渣石全部用于厂区道路维护；沉淀及压滤废弃物及压滤淤泥应全部外售综合利用。

（五）逐项落实《报告表》中噪声污染防治措施，对机械设备采取有效的隔声、消声和减震等噪声防治措施；严格控制生产时间，严禁夜间、午休期间生产作业，确保运营期厂界噪声达标，减轻项目生产对外环境和操作工人的影响。

三、其他要求

（一）项目建设要保证环保投资，确保环保治理设施落实到位，项目环保设施全部建设完善后，你单位必须按照现行环保要求开展环保设施竣工验收，配套环保设施验收合格后，主体工程方能投入生产或使用。

（二）项目建成投入使用后，应加强组织领导，成立环保领导小组，并设立专项环保建设基金，对项目内部各项环保措施的运营情况进行管理检查，确保污染物持续达标排放。

（三）本次审批只对本项目内容，若建设的地点、性质、规模等发生重大变化，应按程序重新报批。

（四）该项目建设由镇坪县环境监察大队负责日常监管。

安康市生态环境局镇坪分局

2020年3月4日

安康市生态环境局镇坪分局办公室          2020年3月4日印发